Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 138/VPo/15-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov veterinárnej

zdravotníckej pomôcky	:	Vetsuture Fast PGLA absorbable surgical suture (synthetic) braided and coated (Polyglactin 910)

Rýchloabsorbovateľný chirurgický šijací materiál (syntetický) pletený a potiahnutý (Polyglactin 910)

Výrobca	:	Sutures India PVT. LTD, India.

# Držiteľ rozhodnutia	:	Oxybox Sarl, Francúzsko.

# Cieľový druh zvierat	:	Všetky druhy zvierat.

Popis veterinárnej

zdravotníckej pomôcky	:	Vetsuture® fast PGLA je absorbovateľný, sterilný, syntetický chirurgický šijací materiál zložený z co-polymérov vyrobených z Glycolidu (90%) a Lactidu-Polyglactin 910 (10%). Vetsuture® fast PGLA je nefarbený. Je potiahnutý jedinečnou kombináciou polyglactinu 370 a calcium sterarátu. Vetsuture® fast PGLA spĺňa všetky požiadavky podľa U.S. Pharmacopeia pre absorbovateľné chirurgické syntetické šijacie materiály, s výnimkou priemeru. Charakteristická rýchla strata pevnosti je dosiahnutá použitím polymérov s nižšou molekulovou hmotnosťou ako bežný PGLA.

Charakteristika	:	Vetsuture® fast PGLA je indikovaný na použitie v priblížení mäkkých tkanív, kde je potrebná iba krátkodobá podpora rany a kde je prospešná rýchla absorpcia. Kvôli svojmu rýchlo-absorpčnému profilu je Vetsuture® fast PGLA užitočný na uzatvorenie kože, pri episiotómiách a uzatváraní orálnej mukózy. Vetsuture® fast PGLA je tiež úspešne používaný pri oftalmologických zákrokoch pri chirurgii spojiviek.

Oblasť použitia	:	Výber vhodného vlákna závisí od kondície pacienta, chirurgických skúseností, chirurgickej techniky a rozmeru rany. Vetsuture® fast PGLA sa zvyčajne odbúra za 7-10 dní po operácii alebo sa môže následne zotrieť sterilnou gázou. Bežné odstránenie sutúry nie je požadované.

K progresívnej strate pevnosti a eventuálnej absorpcii dochádza hydrolýzou, kedy co-polymér degraduje na kyselinu glykolovú a kyselinu mliečnu, ktoré sú následne absorbované a metabolizované v organizme. Absorpcia začína stratou pevnosti v ťahu a pokračuje stratou hmotnosti. Subkutánne a intramuskulárne implantačné štúdie na potkanoch ukazujú, že 5 dní po implantácii je zachovaných približne 50% z pôvodnej pevnosti. Zvyšných 50% z pôvodnej pevnosti sa stratí do 10-14 dní po chirurgickom zákroku. Absorpcia Vetsuture® fast PGLA je v podstate dokončená do 42 dní. Vetsuture® fast PGLA vyvoláva minimálnu až miernu počiatočnú zápalovú reakciu tkaniva.

Poznámka	:	Vetsuture® fast PGLA je sterilizovaný plynom ethylen oxidom. Nepoužívajte ak je obal otvorený alebo poškodený. Nesterilizujte opakovane. Otvorené a nepoužité balenie zlikvidujte.

Kontraindikácie	:	Vetsuture® fast PGLA sa nemá používať, ak je požadované rozsiahle priblíženie mäkkých tkanív pod tlakom alebo ak je potrebná podpora rany dlhšie ako 7 dní. Vetsuture® fast PGLA nie je určený na použitie u kardiovaskulárnych a neurologických tkanivách.

Upozornenie	:	Užívatelia by mali byť oboznámení s chirurgickými postupmi a technikami pred použitím Vetsuture® fast PGLA na uzatváranie rán, pretože riziko znovuotvorenia rany môže byť rôzne v závislosti od miesta aplikácie a použitého chirurgického šijacieho materiálu. Chirurg by mal zvážiť výkonnosť in vivo pri výbere vhodnej sutúry. Predĺžený kontakt sutúry so soľnými roztokmi ako sú v urinárnom a biliárnom trakte, môže spôsobiť tvorbu kamienkov. Absorbovateľné vlákno môže prechodne pôsobiť ako cudzie teleso. Musí byť dodržiavaná prijateľná chirurgická prax pri manažmente kontaminovaných alebo infikovaných rán. Pretože Vetsuture® fast PGLA je absorbovateľné vlákno, môže byť chirurgom zvážené použitie doplnkového neabsorbovateľného vlákna pri uzatváraní miesta, ktoré je rozsiahle a môže vyžadovať dodatočnú podporu.  Kožné sutúry, ktoré zostanú na mieste viac než 7 dní a môžu spôsobovať lokálne podráždenie by mali byť odstránené ak je to indikované. Je treda venovať pozornosť pri použití absorbovateľných vlákien  u tkanív s nedostatočným krvným obehom, pretože môže dôjsť k vytláčaniu sutúry a oneskorenej absorpcii sutúry. Podkožné sutúry majú byť umiestnené tak hlboko ako je len možné, aby sa minimalizoval erytém a stvrdnutie, bežne sa vyskytujúce pri procese absorpcie. Použitie Vetsuture® fast PGLA môže byť nevhodné u starších, podvyživených a oslabených zvierat alebo u zvierat trpiacich podmienkami, ktoré môžu oneskorovať hojenie rán. Pri manipulácii so šijacími chirurgickými materiálmi je potrebné dbať, aby sa zabránilo poškodeniu pri vlastnej manipulácii. Vyhnite sa pomliaždeniu tkaniva použitím chirurgických nástrojov ako je pinzeta alebo ihelec.

Nežiaduce účinky	:	Nežiaduce účinky spojené s použitím Vetsuture® fast PGLA zahrňujú alergickú reakciu u určitých pacientov, prechodné lokálne podráždenie v mieste rany, prechodnú strednú zápalovú reakciu na cudzie teleso, erytém a stvrdnutie počas procesu absorpcie podkožnej sutúry.

Veľkosť balenia	:	Vetsuture® fast PGLA je dostupný v niekoľkých USP veľkostiach v balení po 12 ks s rôznymi typmi ihiel.

Spôsob uchovávania	:	Teplota pod 30°C, mimo vlhkosti a priameho tepla. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Čas použiteľnosti	:	Ak je veterinárna pomôcka skladovaná podľa uvedených podmienok, je stabilná 5 rokov od dátumu výroby. Nepoužívať po uplynutí exspiračnej doby.

Označenie	:	Len pre zvieratá.

Použité symboly:

MFG	Vyrobené mesiac & rok

EXP	Spotrebovať do mesiac & rok

LOT	Číslo šarže

VET USE ONLY	Len na veterinárne použitie

Piktogram	Nepoužívať znovu

Piktogram	Prečítať návod na použitie

STERILE EO	Sterilné, ak obal nie je poškodený alebo otvorený.

Metóda sterilizácie: Ethylen oxid