Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 109/VPo/17-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Názov vet. prípravku	:	Vnútroočné šošovky FLEX VET

Výrobca	: 	Medicontur Medical Engineering Ltd., Herceghalmi Road, H-2072, Zsambek, Maďarsko.

Držiteľ rozhodnutia	: 	Medicontur CZ s. r. o., Gajdošova 7, 615 00 Brno, Česká republika.

Popis vet. pomôcky	:	Obsahuje jednu jednodielnu, sterilnú, zložiteľnú akrylátovú vnútroočnú šošovku (VOŠ) s UV filtrom. Šošovka je z hydrofilne – hydrofóbneho kopolyméru s 25% obsahom vody.  Podľa celkovej veľkosti šošovky rozlišujeme tri modely : PFI S4 – 12 mm , PFI M4 – 13 mm, PFI X4 – 14 mm.

| Model | Značka | Materiál | TYP |
| --- | --- | --- | --- |
| PFI S4 | FLEX | Hydrofilne hydrofóbny kopolymér | monofokálne |
| PFI M4 | FLEX | Hydrofilne hydrofóbny kopolymér | monofokálne |
| PFI X4 | FLEX | Hydrofilne hydrofóbny kopolymér | monofokálne |

Charakteristika	:	VOŠ Medicontur „FLEX VET“ sú určené ako náhrada vlastných zakalených kryštalických šošoviek v puzdre šošovky v zadnej očnej komore.

Spôsob použitia	:	1.Otvorte  vonkajšie balenie, vyberte ochranný sáčok a overte, či informácie o vnútroočnej šošovke zodpovedajú informáciám na štítku vonkajšieho balenia (napr. mohutnosť, model, sériové číslo).

2. V sterilnom prostredí otvorte  sáčok a vyberte nádobu so šošovkou z balenia. Hydrofilne - hydrofóbne šošovky: Držte skúmavku alebo nádobu vo zvislej polohe. Opatrne odtrhnite viečko a vyberte držiak šošovky z kvapaliny.

3. Pomocou sterilného vybavenia preneste šošovku do odpovedajúceho zavádzacieho zariadenia. Pri zavádzaní a vstrekovaní šošovky postupujte podľa návodu na použitie injektora.

4. Použiť možno rôzne chirurgické postupy. Chirurg musí zvoliť metódu vhodnú pre pacienta.

5. Hydrofilne - hydrofóbne vnútroočné šošovky nesmú zostať na otvorenom vzduchu dlhšie ako 1 minútu. Žiadny typ VOŠ nesmie byť v zloženom stave dlhšie ako 3 minúty. V prípade prekročenia týchto časových limitov je nutné šošovky vyhodiť.

Upozornenie	:	Chirurg musí previesť dôkladné predoperačné vyhodnotenie a klinické posúdenie pomeru rizika a prínosu implantácie za nasledujúcich podmienok (zoznam nemusí byť kompletný):

- Krvácanie do cievnatky

- Významná strata sklovca

- Mimoriadne plytká predná komora

- Ruptúra zadného puzdra

- Závažná dystrofia rohovky

- Závažná atrofia optického nervu

- Zonulárna separácia

- Nedostatočné farebné videnie

- Chronická uveitída

- Diabetická retinopatia

- Odchlípenie sietnice

- Opakovaný zápal predného alebo zadného segmentu neznámej etiológie

- Klinicky významné zmeny v makulárnej oblasti / retinálnom pigmentovom epiteli

VAROVANIE:

- Dôkladne si prečítajte informácie uvedené na štítkoch balenia o modely šošovky a dátume exspirácie. Nepoužívajte šošovky po dátume exspirácie.

- Šošovky žiadnym spôsobom znovu nesterilizujte ani opakovane nepoužívajte.

- Nepoužívajte vnútroočnú šošovku, ak je balenie poškodené alebo mokré a mohlo dôjsť k narušeniu sterility šošovky.

- Hydrofilne - hydrofóbne šošovky nepoužívajte v prípade, že sa v nádobe so šošovkami nenachádza žiadna kvapalina.

- Skladovaciu kvapalinu je zakázané používať.

- V prípade významnej zmeny teploty môže dôjsť k dočasnej nepriehľadnosti šošovky. Tento jav nepoškodzuje materiál šošovky a po nejakej dobe sa šošovka opäť stane priehľadnou.

- Implantáciu vnútroočných šošoviek môže prevádzať iba skúsený chirurg. Pred pokusom o implantáciu vnútroočných šošoviek by mal chirurg niekoľkokrát tento proces sledovať či pri ňom asistovať a mal by prejsť jedným alebo viacerými kurzami zameranými na implantáciu VOŠ.

- S vnútroočnými šošovkami je nutné manipulovať veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu ich optických alebo haptických častí. Je nutné používať leštené nástroje bez bov a optickú časť je zakázané uchopovať pomocou klieští.

- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa snažte dosiahnuť dokonalého vystredenia VOŠ.

- Spoločnosť Medicontur nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávny výber modelu lekárom, za nesprávnu manipuláciu, používanie, chirurgickú metódu ani za ďalšie chyby spôsobené lekárom prevádzajúcim implantáciu.

Kontraindikácie	:	Nešpecifických kontraindikácie súvisiace s ľubovoľnou formou očného chirurgického zákroku.

KOMPLIKÁCIE

Podobne ako u všetkých chirurgických zákrokov, i tu existujú určité riziká. Nasledujúci zoznam obsahuje komplikácie, ktoré boli asociované s implantáciou vnútroočných šošoviek:

- Poškodenie rohovky alebo edém

- Cystoidný makulárny edém

- Sekundárny glaukóm

- Pupilárny blok

- Uveitída

- Poranenie dúhovky

- Vnútroočná infekcia

- Výmena alebo extrakcia vnútroočnej šošovky

- Krvácanie

- Poškodenie zonúl alebo puzdra s následnou dislokáciou VOŠ

- Opacifikácia zadného puzdra

- Pooperačná opacifikácia/kalcifikácia VOŠ

- Endoftalmitída

- Znížená citlivosť kontrastu

- Obmedzené videnie v noci alebo za zhoršenej viditeľnosti

- Vnímanie radiálnych čiar okolo bodových zdrojov svetla

Veľkosť balenia	:	1 ks.

Spôsob uchovávania	:	Neotvorené balenie s VOŠ skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote (15-35 °C) a chráňte ho pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti	:	Pokiaľ nie je primárne balenie poškodené, sú VOŠ Medicontur sterilné. Dátum exspirácie je vytlačený na štítkoch na vonkajšom balení a na  alebo sáčku . Vnútroočnú šošovku nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

Označenie	:	Len pre zvieratá!

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Číslo schválenia: 109/VPo/17-S

Č. šarže:

EXSP:

EAN Kód:

SYMBOLY