Príloha k rozhodnutiu č.: 071 /Dg/12-S

NÁVOD NA POUŽITIE

| Názov vet. prípravku | : | Charm MRL jednominútový test MRL Beta-laktámový |
| --- | --- | --- |
| Výrobca | : | Charm Sciences, Inc., 659 Andover Street, Lawrence, Massachusetts, 01843-1032, USA |
| Držiteľ rozhodnutia | : | RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika. |
| Popis prípravku | : | Vlastné prúžkové testy sú vyrobené z absorpčného materiálu a sú balené individuálne do plastovej fólie, ktorá má jednu stranu odnímateľnú pre aplikáciu vzorky na test. Prúžkové testy sú ďalej balené po 100 a 500 ks do kontajnerov z lepenky potiahnutej hliníkovou fóliou, uzatvorené plastovým viečkom. Box obsahuje tablety Penicilin G balené jednotlivo vo fólii v množstve 5 až 25 ks. |
| Druh obalu | : | Prúžkové testy sú balené v kontajneroch z lepenky potiahnutej hliníkovou fóliou, uzatvorené plastovým viečkom. |
| Veľkosť balenia | : | Balenie v dvoch veľkostiach: 100 prúžkových testov vrátane 5 ks tabliet Penicilin G (4,2 ±0,4 ppb) pre prípravu pozitívnej kontroly a 500 prúžkových testov vrátane 25 ks tabliet Penicilin G (4,2±0,4 ppb) pre prípravu pozitívnej kontroly. |
| Charakteristika | : | Testy na kontrolu rezíduí inhibičných látok (betalaktámových liečiv) v surovom mlieku. |
| Spôsob použitia testu | : | Podľa návodu na použitie. Citlivosť a selektivita: Surové mlieko prosté beta-laktámov a tetracyklínov vychádza negatívne najmenej u 90% všetkých meraní s 95% istotou. |
| Princíp testu | : | Charm MRL beta-laktamový jednominútový test je imunoreceptorová analýza využívajúca Charm EZ laterálne prietokové technológie. Vzorka mlieka spôsobuje zafarbenie testovacej zóny a intenzita zafarbenia testovacích prúžkov je vyhodnocovaná čítačkou EZ reader. Charm MRL beta-laktamový jednominútový test detekuje beta-laktámové liečivá na úrovni alebo pod úrovňou EU/Codex MRL (maximálne reziduálne limity). Test je určený pre použitie v príjmových mliekarenských laboratóriách, poľnohospodárskych farmách (kontrola bazénovej dodávky alebo preliečených dojníc) pred napustením do cisterny a v kontrolných laboratóriách. |
| Informácie o vzorke | : | Vzorka surového mlieka musí byť schladená (0 až 15 °C). Test vychladených vzoriek vykonajte do 72 hodín od nadojenia. Ak chcete po testovaní uchovať vzorky alebo kontroly, zamrazte ich pri teplote -15°C alebo nižšie. Viď návod na použitie, dlhodobé skladovanie vzoriek a kontrol. Testy je možné vykonávať pri teplote okolia 10 až 30 °C v prostredí s prirodzene cirkulujúcim vzduchom. |
| Vyhodnotenie výsledkov | : | Podľa návodu na použitie. |
| Upozornenie | : | Vysoko tučné vzorky mlieka (viac ako 6,5% tuku) môžu spôsobiť neplatné výsledky. Charm EZ systém musí byť udržovaný v čistote a uložený v rovine. Nečistoty prítomné na povrchu stripu môžu nepriaznivo ovplyvniť čítaciu optiku Charm EZ systému. Pred použitím stripov odstráňte prípadný prach a zvyšky mlieka. Vyhriatie EZ systému na prevádzkovú teplotu môže trvať až 3 minúty, v závislosti na teplote okolia. |
| Spôsob uchovávania | : | V chladničke pri teplote 0 - 7°C. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. |
| Čas použiteľnosti | : | 12 mesiacov. |

Bez predpisu veterinárneho lekára.

EXP.:

EAN Kód:

Č. šarže: