Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 041/VZP/11–S

# NÁVOD NA POUŽITIE

Názov veterinárnej

Zdravotníckej pomôcky	:	MS Microchip Syringe

# Názov výrobcu	:		Shippers Export B.V., Holandsko.

# Názov držiteľ rozhodnutia	:		Shippers Export B.V., Rond Deel 12, 5531 AH Bladel, Holandsko.

Cieľový druh zvierat	:		Psy, mačky, ťavy, jelene, kozy, ošípané, kone.

Popis vet. prípravku	:	Jednorázový sterilný aplikátor.

Oblasť použita	:	Mikročip určený na elektronickú identifikáciu zvierat.

Popis mikročipu	:	Ergonomický dizajn aplikátora uľahčuje aplikáciu mikročipu. Aplikátor má bezpečnostnú poistku, ktorá zabraňuje, aby čip bol aplikovaný alebo dislokovaný náhodne. Kliknutie pri aplikácii čipu veterinára uistí o jeho správnej implantácii. Veľkosť čipu 2 x 12 mm je dostatočne malá, aby dovoľovala subkutánnu implantáciu a súčasne nezraňovala zviera. Implantácia sa vykoná použitím sterilnej hypodermálnej ihly. Mikročip po vytlačení nie je možné stratiť , poškodiť alebo premiestniť. Je potiahnutý látkou zvanou paralyne, ktorá znemožňuje migráciu čipu telom zvieraťa po aplikácii, preto zostáva na rovnakom mieste počas celého života zvieraťa. Pamäť mikročipu obsahuje unikátne číslo. Dve zvieratá nikdy nemôžu mať rovnaký kód.

Poznámka	:	Mikročip je vyrobený FDX-B technológiou podľa noriem ISO 11784 / 11785. MS Microchip Syringe má ICAR certifikát.

Aplikácia	:	Mikročip sa u psa, mačky, ťavy a jeleňa zvyčajne aplikuje v oblasti krku, u prasiat v oblasti chvosta /podchvostová riasa/, u kôz zvyčajne do rohoviny paznechtu.

Veľkosť balenia	:		10 x 1 injekčný aplikátor.

Čas použiteľnosti	:	Neobmedzene.

Spôsob uchovávania	:	Pri izbovej teplote. Mimo dosahu a dohľadu detí.

Označenie	:	Len pre zvieratá!

Č. šarže:

EXSP.:

EAN Kód: