Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 085/VPo/17-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov vet. pomôcky	:	MS Microchip Syringe Mini 1,5 mm x 8,3 mm FDXB

Výrobca	: 	Shippers Export BV, Rond Deel 12, 5531 AH Bladel, Holandsko.

Držiteľ rozhodnutia	: 	Shippers Export BV, Rond Deel 12, 5531 AH Bladel, Holandsko.

Popis vet. pomôcky	:	Mikročip 1,5 mm x 8,3 mm, ihla, aplikátor.

Druh a kategória

Zvierat	:	Malé psy a mačky, fretky, hlodavce, plazy.

Charakteristika	:	Mikročip na elektronickú identifikáciu malých zvierat.

Ergonomický dizajn aplikátora uľahčuje aplikáciu mikročipu. Aplikátor má bezpečnostnú poistku, ktorá zabraňuje, aby čip bol aplikovaný alebo dislokovaný náhodne. Kliknutie pri aplikácii čipu veterinára uistí o jeho správnej implantácii. Mikročip po aplikovaní nie je možné stratiť , poškodiť alebo premiestniť. Je potiahnutý látkou paralyne, ktorá znemožňuje migráciu čipu telom zvieraťa po aplikácii, preto zostáva na rovnakom mieste počas celého života zvieraťa. Pamäť mikročipu obsahuje unikátne číslo. Mikročip je vyrobený FDX-B technológiou podľa noriem ISO 11784 / 11785.

Spôsob použitia	:	Aplikátor s ihlou a mikročipom sú zabalené v sterilnom obale. Implantácia mikročipu sa vykoná subkutánne za dodržania aseptických podmienok. Pred aplikáciou sa odporúča čítačkou odčítať číslo mikročipu a porovnať ho s priloženými etiketami. Po aplikácii znovu odčítajte kód mikročipu čítačkou.

Miesto aplikácie: Pes, mačka, hlodavce – oblasť krku na ľavej strane, medzi uchom a plecom. Hady – na ľavú stranu krku, pri natiahnutom zvierati. Korytnačky – nad ľavú prednú nohu v mieste prechodu malých a veľkých šupín. Veľkosť korytnačky by mala byť minimálne 10 cm.

Upozornenie	:	Aplikujte len jeden mikročip na jedno zviera. Pred aplikáciou sa uistite, že zviera už nemá aplikovaný mikročip.

Veľkosť balenia	:	1 ks, 10 ks.

Spôsob uchovávania	:	Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti	:	Do dátumu uvedeného na obale.

Označenie	:	Len pre zvieratá!

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Číslo schválenia: 085/VPo/17-S

Č. šarže:

EXSP:

EAN Kód: