Príloha k rozhodnutiu č.: 346897/DG/01-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Názov diagnostika

Schirmer tear test

Výrobca

Eagle Vision, USA

# Držiteľ rozhodnutia

Intervet International B.V., Wim de  Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko.

Zloženie diagnostika

Celulózový filtračný papier Whatman 41, obsahujúci modré farbivo.

# Popis diagnostika

Štandardizované sterilné prúžky o rozmeroch 5x35 mm. Na každom prúžku je vytlačená stupnica v milimetroch.

# Indikačná skupina

Diagnostikum.

Druh zvierat

Pre všetky druhy zvierat

Charakteristika

Test je určený na meranie množstva produkovaných sĺz.

Indikácia

Používa sa na diagnostiku nedostatočnej produkcie sĺz ako vyvolávajúceho faktoru ochorení povrchu očnej gule ako sú: keratoconjuctivitis sicca, keratitis pigmentosa, nebolestivé vredy rohovky, keratitis superficialis a iné. Môže byť použitý aj k stanoveniu funkčnosti slznej žľazy pred operáciou šedého zákalu.

# Spôsob použitia

Test by mal byť vykonaný pred aplikáciou lokálnej medikácie alebo akejkoľvek manipulácie s očnými  viečkami.  Zaokrúlený koniec sterilného prúžku zahákujte za okraj spodného viečka. Sledujte čas. Po uplynutí 60 sekúnd vyberte prúžok z oka a ihneď odčítajte dĺžku zvlhčeného úseku. Okamžité odčítanie je dôležité nakoľko hranica zmáčaná slzami sa pohybuje ďalej i po vybratí prúžku z oka. Vizualizácia zvlhčenia papierového prúžku je zabezpečená prídavkom modrého farbiva, ktoré postupuje dopredu v závislosti na postupe hranice sĺz.

Hodnoty testu sa odlišujú podľa jednotlivých druhov zvierat. Úplné zvlhčenie naznačuje nadmerné slzenie a vyžaduje ďalšie vyšetrenia. V prípade zistenia nižších hodnôt slzotvorby je potrebné uvažovať o rôznych faktoroch. Normálna fyziologická odpoveď organizmu na zápal alebo iritáciu oka je zvýšené slzenie. Preto ak sú viditeľné príznaky zápalu na povrchu oka a tvorba sĺz je podľa testu znížená je možné diagnostikovať keratoconjuctivitis sicca.

## Upozornenie

Vyhnite sa dotyku prstov s koncom testovacieho prúžku, ktorý bude smerovať do oka. Podávanie anticholinenergík môže súčasne potláčať produkciu sĺz a spôsobiť zníženie hodnôt testu. Sympatická stimulácia v náväznosti na pocit strachu alebo vzrušenia môže spôsobiť prechodné zníženie hodnôt testu. Balenie testu nepoužívajte ak bolo otvorené alebo porušené.

#### Druh obalu

#### Papierová krabička, polyetylénové vrecúška.

Veľkosť balenia

1 balenie: 5 vrecúšok s 2 testovacími prúžkami.

Čas použiteľnosti

5 rokov.

Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Likvidácia obalov

Likvidácia obalov a akéhokoľvek zvyšku prípravkou musí byť vykonaná podľa 	platných národných predpisov.

Spôsob uchovávania

Bez špeciálnych požiadaviek.

Označenie

Len pre zvieratá.

# EXP

# EAN Kód