Príloha k rozhodnutiu č.: 034/VZP/12-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov veterinárnej

zdravotníckej pomôcky		:	SURGICRYL PGA

Názov výrobcu	:	SMI AG, Steinerberg 8, 4780 St. Vith, Belgicko.

# Názov držiteľa	:	Vetmedica s. r. o., Smetanov háj 287/11, 929 01 Dunajská Streda.

# Cieľový druh zvierat	:	Všetky druhy zvierat.

Popis veterinárnej

zdravotníckej pomôcky	:	Syntetický, vstrebateľný, sterilný chirurgický šijací materiál, farebný s pridaním D&C Molet No. 2.

Charakteristika	:	Surgicryl PGA sa používa na zblíženie a podväzovanie mäkkých tkanív a vo všetkých chirurgických odboroch. Výber šijacieho materiálu by mal byť závislý na stave pacienta, na použitej chirurgickej technike a na zraneniach, ktoré majú byť ošetrené.

Oblasť použitia	:	Surgicryl PGA je syntetický, vstrebateľný, sterilný chirurgický šijací materiál, zložený z polyméru kyseliny glykolovej. Povrch pleteného vlákna je potiahnutý zmesou polycaprolacton a calcium stearát, farebný s pridaním D&C Molet No. 2, aby bol materiál dobre viditeľný. Postupná strata pevnosti v ťahu, hmoty, prípadne absorpcia stehov dochádza prostredníctvom hydrolýzy. Strata pevnosti vlákna o 50% nastane za 15 – 18 dní po implantácii, úplná absorpcia prebehne cca. za 90 dní. Surgicryl PGA spĺňa požiadavky monografie Európskeho liekopisu a Liekopisu Spojených štátov.

Spôsob použitia	:	Otvorte vonkajšie vrecúško fóliového balenia ťahom dvoch voľných koncov od seba tak, aby vnútorné sterilné vrecko šijacieho materiálu zostalo nepoškodené a čisté. Sterilné vrecko je potrebné otvoriť odtrhnutím horného rohu vrecka. Vrecko by malo byť dotknuté iba v sterilných rukaviciach. Veterinárna zdravotnícka pomôcka je určená pre jedno použitie

Poznámka	:	Pri šití nezabudnite: Vždy, aj dvakrát si skontrolujte, že máte zviazané pevné uzly. Aby ste sa vyhli náročnému šitiu, používajte chirurgické nástroje (napr. ihelec, kliešte, atď.). Ihly z nehrdzavejúcej ocele by sa mali držať vždy za zadnú časť ihly. Šijací materiál, ktorý zostane po ukončení práce, je treba zahodiť! Šijacie ihly musia byť zlikvidované do oddelených kontajnerov označených „ostré predmety“. Surgicryl PGA je sterilizovaný etylénoxidom, po otvorení sa nedá znovu sterilizovať.

Nežiaduce účinky	:	Veterinárna zdravotnícka pomôcka môže spôsobiť v tkanivách menšie prechodné zápalové reakcie. Reakcia na „cudzie teleso“.

Upozornenie	:	Surgicryl PGA by nemal byť používaní v tkanivách, ktoré potrebujú dlhodobú mechanickú podporu: kardiovaskulárne, neurologické tkanivá, pacienti s poruchou hojenia rán.

Nepoužívajte šijací materiál s otvoreným alebo poškodeným obalom.

Veľkosť balenia	:	Škatuľa s 12 jednotlivo balenými vláknami s ihlami, kazety s 15 m, 25 m, 50 m vláknami.

Spôsob uchovávania	:	Veterinárna zdravotnícka pomôcka by mala byť chránená pred priamym slnečným žiarením, má byť uskladnená v originálnych baleniach v čistej a suchej miestnosti pri izbovej teplote 25°C. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Čas použiteľnosti	:	5 rokov. Nepoužívať po uplynutí exspiračnej doby.

Označenie	:	Len pre zvieratá.

EXSP.:

EAN kód:

Č. šarže: