Príloha č. 2 k Rozhodnutiu  č.: 123/VPo/15-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov vet. zdrav. pomôcky	:	Fecasol/Fecalyzer

# Výrobca	:		Vétoquinol Biowet Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Poľsko.

# Držiteľ rozhodnutia	: 		Vétoquinol s. r. o., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, Česká republika.

Zloženie	:	Fecasol – roztok dusičnanu sodného (čilský liadok).

Popis vet. prípravku	:	Fecalyzer: plastová nádobka s čiapočkou a zelená platová vložka, ktorá je vzorkovacím zariadením (slúži na odber vzoriek výkalov).

Fecasol: číra bezfarebná kvapalina bez zápachu.

# Druh

a kategória zvierat	: 	Hospodárske a spoločenské zvieratá.

Charakteristika	:	Veterinárna pomôcka (Fecalyzer) na in vitro diagnostiku parazitárnych infekcií flotačnou metódou a nasýtený roztok dusičnanu sodného (Fecasol).

Spôsob použitia	:	Odber vzorky trusu:

1. Otvoriť viečko Fecalyzéru a vyňať zelenú časť.

2. Zatlačiť užší koniec zelenej časti do výkalov. Jemným zatlačením a miernym otočením vpravo a vľavo pripravíte vzorku pre vyšetrenie. Nevtlačovať násilím zhutnené výkaly!

3. Zelenú časť so vzorkou vložiť späť do nádobky Fecalyzéru tak, aby sa mohla voľne otáčať a uzavrieť viečkom.

Dopraviť vzorku na testovacie miesto alebo ju skladovať v chladničke pri teplote 4 – 8°C. Chrániť vzorku pred mrazom!

Laboratórne inštrukcie:

1. Otvoriť viečko Fecalyzéru, zelenú časť nechať vnútri a doprostred naliať roztok Fecasolu. Hladina Fecasolu by mala dosahovať špičky šípky v hornej časti Fecalyzéru (šípky sú zvonka nádobky).

2. Niekoľkokrát pootočiť zelenou časťou vpravo i vľavo tak, aby sa vzorka trusu dôkladne zmiešala s Fecasolom pre oddelenie vajíčok od trusu.

3. Zatlačiť palcom zelenú časť smerom nadol.

4. Doliať Fecalyzér roztokom Fecasolu až po okraj.

5. Položiť 22 milimetrové krycie sklíčko hore na Fecalyzer a nechať stáť po dobu 10 minút.

6. Umiestniť krycie sklíčko na podložné sklíčko a pozorovať preparát v mikroskope pri 100x zväčšení. V prípade nálezu oocýst alebo vajíčok parazitov použiť 400x zväčšenie pre detailnejšie pozorovanie ich morfológie.

7. Uzavrieť viečko Fecalyzéru, aby nedošlo k znečisteniu a vyhodiť do odpadu.

Spôsob uchovávania	:		Uchovávať pri teplote nad 0 °C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Veľkosť balenia	:	500 ml (Fecasol).

Čas použiteľnosti	:	Uvedené na obale.

Označenie	:	Len pre zvieratá!

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitej veterinárnej technickej pomôcky a obalu:  Nepoužité a nespotrebované veterinárne technické pomôcky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Bez predpisu veterinárneho lekára!

Schvaľovacie číslo: 123/VPo/15-S

Č. šarže:

EXSP.:

EAN Kód: