Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 162/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Len na veterinárne použitie.

Názov a použitie

IDEXX IBR gB X3 je enzýmový imunotest na detekciu BHV1(bovínny herpesvírus -1) špecifických protilátok proti pôvodcovi infekčnej bovínnej rinotracheitídy (IBR) v jednotlivých bovínnych vzorkách séra, plazmy a mlieka použitím IBR-gB špecifických monoklonálnych protilátok.

Všeobecné informácie

Infekčná bovínna rinotracheitída je vysoko nákazlivá, infekčná choroba, ktorej pôvodcom je bovínny herpesvírus-1 (BHV1). Okrem toho, že spôsobuje choroby dýchacích ciest, tento vírus môže vyvolať zápal spojiviek, vulvovaginitídu, potraty, encefalitídu a generalizované systémové infekcie. Napriek klinickým príznakom, ktoré vysoko naznačujú ochorenie na IBR, nie sú reálne vymedzené patopneumonické znaky ochorenia na IBR. Preto je laboratórne potvrdenie nevyhnutné v prípade identifikovania BHV 1 infekcie. Potvrdenie vystaveniu sa prirodzenej BHV1 infekcii je uľahčené zmeraním protilátok v sére alebo mlieku. Enzýmová imunoanalýza (ELISA) na detekciu protilátok proti BHV1 pri hovädzom dobytku preukázala koreláciu s vírus neutralizačným testom (VN), aj keď môže byť viac senzitívna.

Popis a princíp testu

IDEXX IBR gB X3 je test založený na enzýmovej imunoanalýze na detekcii prítomnosti protilátok proti IBR/IPV v jednotlivých vzorkách hovädzieho séra, plazmy a mlieka. Navyše protilátková odpoveď vyvolaná vakcínou obsahujúcou B -glykoprotein (gB) z BHV1 je stanovená týmto ELISA testom. IBR vírusové antigény sú imobilizované na mikrotitračnej doštičke. Po inkubácii skúšanej vzorky v antigénom potiahnutej jamke, protilátky špecifické pre IBR vytvoria komplex so znehybnenými vírusovými antigénmi. Po premytí nenaviazaného materiálu z jamiek je pridaný gB-špecifický monoklonálny protilátkový konjugát chrenovej peroxidázy, ktorý sa nenaviaže na BHV1 antigén, keď antigénový determinant, rozpoznaný monoklonálnou protilátkou už je blokovaný protilátkami v testovanej vzorke. Následne je nenaviazaný konjugát premytý a pridá sa roztok substrátu. V prítomnosti enzýmu je substrát premenený na produkt, ktorý reaguje s chromogénom za vzniku modrého sfarbenia. Po pridaní Stop roztoku sa sfarbenie zmení na žlté. Absorbancia sa zmeria pomocou spektrofotometra pri vlnovej dĺžke 450 nm [A(450)] alebo duálne pri 450 nm a 650 nm [A(450/650)]. Blokované percento vzoriek je vypočítavané použitím absorbancie [A(450)] alebo [A(450/650)] získanej testovaním vzorky a negatívnej kontroly neobsahujúcej špecifické protilátky.

| Reagencie | Objem |
| --- | --- |
| 1 | BHV-1 Antigénom pokrytá doštička | 5 | 30 |
| 2 | Pozitívna kontrola | 1 x 2.0 ml | 1 x 6.5 ml |
| 3 | Negatívna kontrola | 1 x 2.0 ml | 1 x 6.5 ml |
| 4 | Konjugát | 1 x 60 ml | 1 x 350 ml |
| A | TMB Substrát N.12 | 1 x 60 ml | 1 x 400 ml |
| B | Stop roztok N.3 | 1 x 60 ml | 1 x 400 ml |
| C | Premývací koncentrát (10X) | 1 x 480 ml | 3 x 480 ml |
| Ostatné zložky: uzatvárateľné vrecúško 1 | - |  |

Poznámka: Pozrite si tabuľku na konci návodu pre popis symbolov použitých v návode a na štítkoch reagencií tohto kitu.

Uchovávanie

Uchovávajte reagenčné roztoky pri teplote 2–8°C. Pri správnom uchovávaní sú reagenčné roztoky stabilné až do dátumu exspirácie.

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou Kitu

- Presné mikropipety alebo multi-dispenzné mikropipety.

- Jednorazové pipetovacie špičky.

- Odmerný valec so stupnicou na premývací roztok.

- Čítačka 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky (opatrená 450 nm filtrom alebo duálnym filtrom 450 nm a 650 nm).

- Premývačka mikrotitračnej doštičky (manuálna, semi-automatický alebo automatický systém).

- Na prípravu reagenčných roztokov používajte len destilovanú alebo deionizovanú vodu.

- Kryty na mikrotitračné doštičky (krycia, hliníková fólia alebo priľnavá).

- Vortex alebo iná centrifúga.

- Centrifúga (kapacita 2000 x g).

- Shaker na premiešavanie mikrotitračnej doštičky.

- Inkubátor schopný udržiavať teplotu +37°C (±3°C).

Upozornenia a varovania

- Zaobchádzajte so všetkým biologickým materiálom ako s potenciálne infekčným.

- Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí a tváre pri   zaobchádzaní so vzorkami a reagenciami.

- Pre ďalšie informácie si prečítajte Bezpečnostné listy produktu.

- Pozrite si na konci tohto návodu nebezpečenstvá a varovania pri práci s reagenčnými roztokmi.

Laboratórne prípravy

- Optimálne výsledky získame striktným dodržiavaním tohto postupu práce.

Dodržiavanie presnosti pri pipetovaní, dodržiavanie časového harmonogramu           a starostlivé premývanie je nevyhnutné. Je potrebné použiť na každú vzorku  a kontrolu novú pipetovaciu špičku.

- Nevystavujte TMB roztok silnému svetlu alebo oxidačným činidlám. Pri práci s TMB roztokom pracujte s čistým sklom alebo plastovými laboratórnymi pomôckami.

- Všetok odpadový materiál by mal byť pred likvidáciou príslušne dekontaminovaný.  Nakladať s odpadom v súlade s lokálnymi, regionálnymi  a národnými nariadeniami.

- Predchádzajte kontaminácii zložiek kitu. Nenalievajte nepoužité reagenčné roztoky späť do zásobných fliaš.

- Nepoužívajte kit po dátume exspirácie.

Príprava premývacieho roztoku

Premývací koncentrát (10X) musí byť uchovávaný pri teplote 18 – 26°C a dôkladne premiešaný, aby sa zabezpečilo rozpustenie všetkých vyzrážaných solí. Premývací koncentrát musí byť pred použitím zriedený 1:10 destilovanou/deionizovanou vodou (t. j. 30 ml koncentrátu (10X) do 270ml  destilovanej vody na jednu testovaciu doštičku). Ak je riedenie robené v sterilnom prostredí, môže byť premývací roztok uchovávaný jeden týždeň pri 2 - 8°C.

Príprava vzoriek

Testovaná môže byť čerstvá, chladená alebo zmrazená plazma alebo sérum. Vzorka z plnotučného mlieka môže byť použitá po odstredení v centrifúge 15 minút pri 2000 xg alebo sa nechá odstáť cez noc v chladničke (2 – 8°C). Pri vzorke z odtučneného mlieka nie je potrebná predpríprava.

Postup pri testovaní

Všetky použité reagenčné roztoky pri tomto teste musia mať teplotu 18–26°C. Zamiešanie reagenčných roztokov musí prebiehať jemným vírením.

| Vzorky séra a plazmy |
| --- |
| 1 | Zoberte pokryté doštičky a označte pozície vzoriek. Ak použijete len časť doštičky, odkryte len potrebné množstvo jamiek na testované vzorky. Zvyšné jamky uzatvorte s desikantom v uzatvárateľnom vrecúšku a vráťte do teploty 2–8°C. |
| 2 | Pridajte 50 μl zriedený premývací roztok do každej jamky. |
| 3 | Napipetujte 50 μl Negatívnej kontroly (NC) do duplicitných jamiek. |
| 4 | Napipetujte 50 μl Pozitívnej kontroly (PC) do duplicitných jamiek. |
| 5 | Napipetujte 50 μl vzoriek do zvyšných jamiek. |
| 6 | Zmiešajte obsah mikrojamiek jemným poklepkaním alebo použitím shakera. |
| 7 | Zakryte doštičku a inkubujte 2 hodiny (± 5 min.) pri 37°C (± 3°C) alebo cez noc (12–18 hodín) pri teplote 2 – 8°C. Alebo ďalšou možnosťou je doštičku hermeticky uzavrieť alebo prikryť a inkubovať vo vlhkej komore. Prejdite na krok 8 nižšie. |
| Vzorky mlieka 1 Pripravte potiahnutú doštičku (doštičky) a zaznamenajte polohu vzorky. Ak použijete iba časť doštičky, odkryte iba tie jamky, ktoré sú dostatočné na testovanie vzoriek. Zvyšné jamky spolu s vysúšadlom vložte do dodaného extra vrecka so zipsom a vráťte ich do teploty 2 – 8 ° C. 2 Napipetujte 100 μl Negatívnej kontroly (NC) do duplicitných jamiek. 3 Napipetujte 100 μl Pozitívnej kontroly (PC) do duplicitných jamiek. 4 Napipetujte 100 μl vzorky odtučneného mlieka (z pod vrstvy tuku) do jednej alebo duplicitných jamiek. 5 Doštičku zakryte a inkubujte cez noc (12–18 hodín) pri 2 – 8 ° C. Doštičky by mali byť hermeticky uzavreté alebo zakryté a inkubované vo vlhkej komore. Prejdite na krok 8 nižšie. Spoločné postupy pri vzorkách séra, plazmy a mlieka |
| 8 | Odstráňte roztok a premyte každú jamku 5-krát približne s 300 μl premývacieho roztoku. Predchádzajte vysušeniu doštičky medzi premývaním a pridaním ďalšieho reagenčného roztoku. Po konečnom premytí osušte každú doštičku absorpčným materiálom na odstránenie zvyškového premývacieho roztoku. |
| 9 | Napipetujte 100 μl konjugátu do každej jamky. |
| 10 | Inkubujte 1 hodinu (± 5 min.) pri teplote 18–26°C. |
| 11 | Opakujte krok 8. |
| 12 | Napipetujte 100 μl TMB Substrátu N.12 do každej jamky. |
| 13 | Inkubujte 10 minút (± 1 min.) pri teplote 18–26°C chránené pred priamym svetlom. |
| 14 | Napipetujte 100 μl Stop roztoku N.3 do každej jamky. |
| 15 | Zmerajte a zaznamenajte absorbanciu vzoriek a kontrol pri 450 nm alebo použitím duálnej vlnovej dĺžky pri 450 nm a pri 650 nm. |
| 16 | Výpočet: |
| Kontroly |
| NCx = NC1 A(450) + NC2 A(450) 2 | PCx = PC1 A(450) + PC2 A(450) 2 |
| Kritériá validity |  |
| NCx ≥ | 0.500 PCx Blokovanie % > 80 |

Pri neplatných výsledkoch môže byť chybná technika prípravy a je potrebné test zopakovať podľa priloženého návodu.

| Vzorky |
| --- |
| Blokovanie % = 100 x NCx A(450) – Vzorka A(450) NCx A(450) |  |
| Prítomnosť alebo neprítomnosť IBR-gB protilátok je stanovená blokovaním percenta pri každej vzorke. |
| 17 Interpretácia: Negatívna Suspektná Pozitívna Blokovanie%<45 45 ≤ Blokovanie %< 55 Blokovanie%≥55 |
| Poznámka: IDEXX má dostupné prístroje a softverové systémy, ktoré umožňujú vypočítať výsledky a percentuálne hodnoty a ponúkajú zhrnutie dát. Pre technickú podporu: IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 or +1 207 556 4895 IDEXX Tel: +800 727 43399Contact your IDEXX area manager or distributor or visit our website: idexx.com/contactlpd IDEXX and Test With Confidence are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries |

VAROVANIA

H316 / P332+P313 / EUH208

Konjugát – Spôsobuje mierne podráždenie kože. Ak sa objaví podráždenie kože, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje kathon. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

H315 / H319 / P280 / P332+P313 / P337+P313

TMB substrát – Spôsobuje podráždenie kože. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí a tváre. Ak sa objaví podráždenie kože, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

H302 / H315 / H317 / H319 / H335 / P280 / P333+P313 / P337+P313

Stop roztok – Škodlivé pri prehltnutí. Spôsobuje podráždenie kože. Môže spôsobiť alergickú reakciu kože. Spôsobuje závažné podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Noste ochranné rukavice/ ochranu očí a tváre. Ak podráždenie kože pretrváva alebo sa objaví vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie oči pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

EUH208

Premývací koncentrát / pozitívna kontrola / negatívna kontrola– Obsahuje Proclin. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Vysvetlivky symbolov

Číslo šarže

Sériové číslo

Katalógové číslo

Diagnostika in vitro

Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

Pozitívna kontrola

Negatívna kontrola

Použiteľné do dátumu

Dátum výroby

Výrobca

Obmedzenia teploty

Konzultovať návod na použitie

Zásadná zmena v návode na použitie

Schvaľovacie číslo: 162/DG/22-S

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Manufacturer

IDEXX Switzerland AG

Stationsstrasse 12

CH-3097 Liebefeld-Bern

Switzerland

EU-Representative

IDEXX B.V.

P.O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp

The Netherlands

# Text boxes

Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (BHV1) gB Antibody Test Kit

IDEXX IBR gB X3