SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. Názov VETERINÁRNEHO LIEKU

Nobilis ND C2 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu pre kurčatá

2. kvalitatívne a kvantitatívnE ZLOŽENIE

Účinná látka:

Živý atenuovaný  vírus pseudomoru hydiny (NDV), kmeň C2: 5,7 – 7,5 log10 EID50 * v jednej dávke.

*EID50 = Infekčná dávka 50% pre embryo: titre vírusu potrebné na vyvolanie infekcie  u 50% naočkovaných embryí

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Lyofilizát na  okulonazálnu suspenziu.

Liekovky: biele/ špinavobiele  pelety.

Tégliky:biele/ špinavobiele pelety, prevažne vo forme guľôčok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľové druhy

Kurčatá.

4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových  druhov

Aktívna imunizácia kurčiat proti vírusu pseudomoru hydiny, na redukciu klinických príznakov a mortality.

Nástup  imunity: 2  týždne po vakcinácii seronegatívnych zvierat.

Trvanie imunity: 5 týždňov po vakcinácii seronegatívnych zvierat.

Nástup chránenosti je preukázaný  2 týždne po vakcinácii u zvierat s materskými protilátkami.

Trvanie imunity je v súlade s vakcinačným programom.

4.3 Kontraindikácie

Nevakcinovať klinicky choré (zvlášť s respiračnými ochoreniami) alebo vystresované vtáky.

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Vakcinačný vírus sa môže šíriť na nevakcinované vtáky do 10 dní po vakcinácii. Toto šírenie nevyvoláva klinické príznaky, ale môže viesť ku sérokonverzii u nevakcinovaných kurčiat.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúcu liek zvieratám

Živé vakcíny proti pseudomoru hydiny môžu vyvolať miernu prechodnú konjuktivitídu u osôb aplikujúcich vakcínu. Na zabránenie tohto je potrebné urobiť vhodné opatrenia. Po vakcinácii umyť a dezinfikovať ruky a pomôcky.  Ak sa používa sprej, je potrebné zabrániť kontaktu očí a dýchacích ciest s vakcinačným vírusom.  Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobnú ochrannú pomôcku skladajúcu sa z masky na tvár.

4.6 Nežiadúce účinky (frekvencia výskytu  a závažnosť)

Po podaní ľadovo-chladnej vakcíny cestou očných/nosných kvapiek  je možné pozorovať mrkanie alebo trasenie hlavou.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Nepoužívať u vtákov v znáške alebo v období 4 týždnov pred začiatkom znáškového obdobia (keďže bezpečnosť tohto lieku nebola sledovaná počas znášky).

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že táto vakcína sa môže podať jednodňovým kurčatám v rovnaký deň, ale nesmie sa miešať s Innovax-ILT alebo živými vakcínami Nobilis proti rhinotracheitíde ( kmeň 11/94). Marekova choroba ( kmene CVI988 - FC126)  alebo infekčná bronchitída (kmeň IBMa5) sú kompaktibilné s Nobilis ND C2, ak nie sú miešané a sú podané v 1. deň. Účinnosť Marekovej a IB Ma5 vakcín nebola skúmaná.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že živé vakcíny Nobilis  proti infekčnej burzitíde (kmeň D78) sa môžu podať 7 dní po Nobilis ND C2.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že Nobilis ND C2 môže byť podaný jednodňovým kurčatám, ktoré boli vakcinované buď subkutánnou alebo in-ovo cestou s Innovax-ND-IBD.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že Nobilis ND C2 môže byť podaný jednodňovým kurčatám, ktoré boli vakcinované buď subkutánnou alebo in-ovo cestou s Innovax-ND-ILT.

Nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak je použitá s iným veterinárnym liekom okrem vyššie uvedených liekov. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po podaní iného veterinárneho lieku musí byť preto vykonané na základe zváženia jednotlivých prípadov.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Aplikácia okulonazálnym podaním  alebo (hrubým ) sprejovaním.

Jedna vakcinácia s jednou dávkou na zviera  od prvého dňa života.

Vakcína môže byť dodávaná vo forme lyofilizoavej pelety v sklených liekovkách alebo ako lyofilizované guľôčky v tégliku. Ak je liek dodaný v téglikoch, nepoužiť ho, ak je obsah nahnedlý a prilepený k nádobe, nakoľko toto indikuje porušenie integrity obalu. Obsah každého téglika má byť po otvorení  okamžite a úplne spotrebovaný.

Okulonazálna  aplikácia

Nariediť vakcínu v primeranom množstve vhodného rozpúšťadla a podať štandardným kvapkadlom (pri ktorom je veľkosť kvapky známa a stála). Môže byť použitá sterilná destilovaná voda alebo purifikovaný soľný roztok.  Množstvo rozpúšťadla potrebného na aplikáciu očných alebo nosných kvapiek závisí od počtu dávok a veľkosti kvapky, ale používa sa približne 35 ml na 1000 dávok. Jedna kvapka má byť aplikovaná do jednej nosovej dierky alebo oka. Zaistite, aby bola nosná kvapka vdýchnutá pred pustením vtáka.

Sprej

Vakcínu nariediť v studenej, čistej vode, do ktorej môžu byť pridané 2% odstredeného mlieka. Liekovky otvárať pod vodou, alebo obsah téglika(-ov) vyprázdniť do vody.  Nepoužívať chlórovanú vodu. V oboch prípadoch vodu obsahujúcu vakcínu pred použitím dobre premiešať. Po rekonštitúcii má suspenzia číry vzhľad. Napájačky  a zariadenie na sprejovanie má byť zbavené usadenín, korózie a dezinfekčných alebo antiseptických látok. Ideálne je, ak je zariadenie používané len na  účel vakcinácie. Množstvo rozpúšťadla na rekonštitúciu má byť dostatočné pre zaistenie rovnomerného sprejovania kurčiat. To sa mení podľa veku kurčiat, ktoré majú byť vakcinované a od systému riadenia, ale navrhuje sa 250-500 ml vody na 1000 dávok. Vakcinačná suspenzia má byť sprejovaná rovnomerne nad kurčatá zo vzdialenosti 30-40 cm, najlepšie ak kurčatá zhromaždené spolu pri stlmenom osvetlení. Ak je to možné, obmedziť alebo zastaviť ventiláciu, aby sa zabránilo stratám spreja.

Vakcinačný program:

Nobilis ND C2 môže byť podaný od 1. dňa života.  Pretože imunita, ktorá je navodená vakcináciou s Nobilis ND C2 nie je dlhotrvajúca,  má byť použitý rozšírený vakcinačný program. Pre dosiahnutie požadovanej hladiny imunity, kurčatá majú byť  druhý krát vakcinované 2-3 týždne po podaní tejto vakcíny, so živou vakcínou obsahujúcou  imunogennejší  kmeň Clone 30.

4.10  Predávkovanie (príznaky,núdzové postupy, antidotá), ak sú potrebné

Žiadne iné príznaky, okrem tých, ktoré boli pozorované pri podaní jednej dávky, neboli pozorované po podaní desaťnásobku maximálnej dávky odporúčanými spôsobmi.

4.11 Ochranná(é)  lehota(y)

0 dní.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická  skupina: Vakcína obsahujúca živý vírus pseudomoru hydiny.

ATCvet kód: QI01AD06

Stimulovanie imunity proti pseudomoru hydiny u kurčiat.

Atenuovaný kmeň C2 je lentogénny a s nízkou patogenitou, a preto je vhodný od 1. dňa veku.

Základný účinok ND C2 bol preukázaný výlučne  po druhej vakcinácii kurčiat  živou NDV vakcínou, obsahujúcou  imunogennejší  kmeň Clone 30.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok

Sorbitol

Hydrolyzovaná želatína

Pankreatínom hydrolyzovaný kazeín

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Čistená voda

6.2 Závažné inkompatibility

Tento liek nemiešať s iným veterinárnym liekom, okrem liekov uvedených v časti 4.8.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po  rekonštitúcii lieku podľa návodu:  3 hodiny.

6.4 Osobitné bezpečnostné  opatrenia na uchovávanie

Uchovávať v chladničke (2° C– 8°C). Nezamrazovať. Chrániť pred svetlom.

Po rekonštitúcii uchovávať pri teplote do 25°C.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Lepenková škatuľa obsahujúca 1 alebo 10 sklenených liekoviek (hydrolytické sklo  typ I alebo sklo typ II) s halogénbutylovou gumovou zátkou a kovovým uzáverom.

Obsah na liekovky: 500, 1000, 2500, 5000, 10 000 alebo 25 000 dávok.

Zatavený hliník-laminátový téglik s polypropylénovou (téglik) a polypropylén/polyetylénovou (viečko) kontaktnou vrstvou.

Veľkosť balenia:

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 500 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 1 000 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 2 500 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 5000 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 10 000 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 25 000 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12  téglikmi  s 1 000 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12 téglikmi s 2 500 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12 téglikmi s 5 000 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12 téglikmi s 10 000 dávkami.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

6.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov,

prípadne odpadových  materiálov  vytvorených pri používaní týchto liekov

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo obalové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN BOXMEER

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (A)

97/018/05-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA  REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 29.február 2004

Dátumposledného predĺženia: 23.marec 2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA

Každá osoba, ktorá má v úmysle vyrábať, dovážať, držať, predávať, dodávať a používať tento veterinárny liek sa musí najskôr poradiť s príslušným orgánom príslušného členského štátu o aktuálnych vakcinačných postupoch, pretože tieto aktivity môžu byť zakázané v členskom štáte, na celom alebo časti jeho území v súlade s národnou legislatívou.

OZNAČENIE OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO AK LIEK NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE Lepenková škatuľa (LIEKOVKY) PET PLASTOVÁ ŠKATUĽA (TÉGLIKY)

# 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Nobilis ND C2 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu pre kurčatá

2. ÚČINNÉ LÁTKY

Živý atenuovaný  vírus pseudomoru hydiny (NDV), kmeň C2: 5,7 –7,5 log10 EID50 */dávku

3. LIEKOVÁ FORMA

Lyofilizát na okulonazálnu suspenziu

4. VEĽKOSŤ BALENIA

500 dávok

1000 dávok

2500 dávok

5000dávok

10 000 dávok

25 000 dávok

10x 500 dávok

10x 1000 dávok

10x 2500 dávok

10x 5000 dávok

10x 10 000 dávok

10 x 25 000 dávok

12 x 1 000 dávok

12 x 2 500 dávok

12 x 5 000 dávok

12 x 10 000 dávok

5. CIEĽOVÉ DRUHY

Kurčatá.

6. INDIKÁCIA

Aktívna imunizácia kurčiat proti vírusu pseudomoru hydiny.

7. SPôSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte príbalovú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ(É) LEHOTA(Y)

Ochranná lehota: 0 dní.

9. Osobitné upozorneniE (a), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Po rekonštitúcii použiť do 3 hodín.

11. PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať v chladničke. Chrániť pred mrazom. Chrániť pred svetlom.

Po rekonštitúcii  uchovávať pri teplote do 25°C.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Odpadový materiál zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu  detí.

15. NÁZOV A adresa držiteľa rozhodnutia O registráciI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN BOXMEER

Holandsko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

97/018/05-S

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE LIEKOVKA ZO SKLA

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Nobilis ND C2 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu pre kurčatá

2. MNOŽSTVO ÚČINNEj LÁTKY

5,7 –7,5 log10 EID50  NDV kmeň C2:

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

500 dávok

1000 dávok

2500 dávok

5000 dávok

10 000 dávok

25 000 dávok

4. SPôSOB (-Y) PODANIA

Okulonazálne podanie (vrátane sprejovania)

5. OCHRANNÁ(É)  LEHOTA(Y)

Ochranná lehota: 0 dní.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Po rekonštitúcii použiť do 3 hodín.

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK – lyofilizát Tégliky

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Nobilis ND C2 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu pre kurčatá

2. MNOŽSTVO ÚČINNEj LÁTKY (-OK)

Živý ND vírus,  kmeň C2

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1000 dávok (3-100 guľôčok)

2500 dávok (3-100 guľôčok)

5000 dávok (3-100 guľôčok)

10 000 dávok (3-100 guľôčok)

4. SPôSOB(-Y) PODANIA

Pozri písomnú informáciu pre používateľov.

5. OCHRANNÁ(É) LEHOTA(Y)

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Nobilis ND C2 lyofilizát na  okulonazálnu suspenziu  pre kurčatá

# 1. NÁZOV A adresa držiteľa rozhodnutia O registráciI  A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii  :

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN BOXMEER

Holandsko

Výrobca zodpovedný za  uvoľnenie šarže :

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN BOXMEER

Holandsko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Nobilis ND C2 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu pre kurčatá

# 3.  OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)

Živý atenuovaný  vírus pseudomoru hydiny (NDV), kmeň C2: 5,7 –7,5 log10 EID50 * v jednej dávke.

*EID50 = Infekčná dávka 50% pre embryo: titre vírusu potrebné na vyvolanie infekcie  u 50% naočkovaných embryí

Liekovky: biele/ špinavobiele  pelety.

Tégliky:biele/ špinavobiele pelety, prevažne vo forme guľôčok.

# 4. INDIKÁCIA(-E)

Aktívna imunizácia kurčiat proti vírusu pseudomoru hydiny, na redukciu klinických príznakov a mortality.

Nástup  imunity: 2 týždne po vakcinácii seronegatívnych zvierat.

Trvanie imunity: 5 týždňov po vakcinácii seronegatívnych zvierat.

Nástup chránenosti je preukázaný  2 týždne po vakcinácii u zvierat s materskými protilátkami.

Trvanie imunity je v súlade s vakcinačným programom .

# 5. KONTRAINDIKÁCIE

Nevakcinovať klinicky choré (zvlášť s respiračnými ochoreniami) alebo vystresované vtáky.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Po podaní ľadovo-chladnej vakcíny cestou očných/nosných kvapiek  je možné pozorovať mrkanie alebo trasenie hlavou.

Ak zistíte akékoľvek  nežiadúce  účinky, aj tie , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

# 7. CIEĽOVÝ DRUH

Kurčatá.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A spôsob pODANIA LIEKU

Aplikácia okulonazálnym podaním   alebo (hrubým) sprejovaním

Jedna vakcinácia s jednou dávkou na zviera  od prvého dňa života.

Vakcína môže byť dodávaná vo forme lyofilizoavej pelety v sklených liekovkách alebo ako lyofilizované guľôčky v tégliku. Ak je liek dodaný v téglikoch, nepoužiť ho, ak je obsah nahnedlý a prilepený k nádobe, nakoľko toto indikuje porušenie integrity obalu. Obsah každého téglika má byť po otvorení  okamžite a úplne spotrebovaný.

Okulonazálna  aplikácia

Nariediť vakcínu v primeranom množstve vhodného rozpúšťadla a podať štandardným kvapkadlom (pri ktorom je veľkosť kvapky známa a stála). Môže byť použitá sterilná destilovaná voda alebo purifikovaný soľný roztok.  Množstvo rozpúšťadla potrebného na aplikáciu očných alebo nosných kvapiek závisí od počtu dávok a veľkosti kvapky, ale používa sa približne 35 ml na 1000 dávok. Jedna kvapka má byť aplikovaná do jednej nosovej dierky alebo oka. Zaistite, aby bola nosná kvapka vdýchnutá pred pustením vtáka.

Sprej

Vakcínu nariediť v studenej, čistej vode, do ktorej môžu byť pridané 2% odstredeného mlieka. Liekovky otvárať pod vodou, alebo obsah téglika(-ov) vyprázdniť do vody.  Nepoužívať chlórovanú vodu. V oboch prípadoch vodu obsahujúcu vakcínu pred použitím dobre premiešať. Po rekonštitúcii má suspenzia číry vzhľad.  Napájačky  a zariadenie na sprejovanie má byť zbavené usadenín, korózie a dezinfekčných alebo antiseptických látok. Ideálne je, ak je zariadenie používané len na  účel vakcinácie. Množstvo rozpúšťadla na rekonštitúciu má byť dostatočné pre zaistenie rovnomerného sprejovania kurčiat. To sa mení podľa veku kurčiat, ktoré majú byť vakcinované a od systému riadenia, ale navrhuje sa 250-500 ml vody na 1000 dávok. Vakcinačná suspenzia má byť sprejovaná rovnomerne nad kurčatá zo vzdialenosti 30-40 cm, najlepšie ak kurčatá zhromaždené spolu pri stlmenom osvetlení. Ak je to možné, obmedziť alebo zastaviť ventiláciu, aby sa zabránilo stratám spreja.

Vakcinačný program:

Nobilis ND C2 môže byť podaný od 1. dňa života.  Pretože imunita, ktorá je navodená vakcináciou s Nobilis ND C2 nie je dlhotrvajúca,  má byť použitý rozšírený vakcinačný program. Pre dosiahnutie požadovanej hladiny imunity, kurčatá majú byť  druhý krát vakcinované 2-3 týždne po podaní tejto vakcíny, so živou vakcínou obsahujúcou  imunogennejší kmeň Clone 30.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Po rekonštitúcii vakcínu spotrebovať do troch 3 hodín.

10. OCHRANNÁ (-É)  LEHOTA (Y)

0 dní.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo  dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať v chladničke (2° – 8°C).

Nezamrazovať.

Chrániť pred svetlom.

Po rekonštitúcii uchovávať pri teplote do 25°C.

Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:

Vakcinovavať len zdravé zvieratá.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Vakcinačný vírus sa môže šíriť na nevakcinované vtáky do 10 dní po vakcinácii. Toto šírenie nevyvoláva klinické príznaky, ale môže viesť ku sérokonverzii u nevakcinovaných kurčiat.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Živé vakcíny proti pseudomoru hydiny môžu vyvolať miernu prechodnú konjuktivitídu u osôb aplikujúcich vakcínu. Na zabránenie tohto je potrebné urobiť vhodné opatrenia. Po vakcinácii umyť a dezinfikovať ruky a pomôcky.  Ak sa používa sprej, je potrebné zabrániť kontaktu očí a dýchacích ciest s vakcinačným vírusom. Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobnú ochrannú pomôcku skladajúcu sa z masky na tvár.

Znáška:

Nepoužívať  počas znášky alebo v období 4 týždnov pred začiatkom znášky (keďže bezpečnosť tohto lieku nebola sledovaná počas znášky).

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že táto vakcína sa môže podať jednodňovým kurčatám v rovnaký deň, ale nesmie sa miešať s Innovax-ILT  alebo živými vakcínami Nobilis proti rhinotracheitíde ( kmeň 11/94).

Marekova choroba ( kmene CVI988 a FC126) alebo vakcína proti  infekčnej bronchitíde (kmeň IBMa5) sú kompaktibilné s Nobilis ND C2, ak nie sú miešané a sú podané v 1.deň. Účinnosť Marekovej a IB Ma5 vakcín nebola skúmaná.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že živé vakcíny Nobilis proti infekčnej burzitíde (kmeň D78) sa môžu podať 7 dní po Nobilis ND C2.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že Nobilis ND C2 môže byť podaný jednodňovým kurčatám, ktoré boli vakcinované buď subkutánnou alebo in-ovo cestou  s Innovax-ND-IBD.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti preukazujú, že Nobilis ND C2 môže byť podaný jednodňovým kurčatám,  ktoré boli vakcinované buď subkutánnou alebo in-ovo cestou s Innovax-ND-ILT.

Nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak je použitá s iným veterinárnym liekom okrem vyššie uvedených liekov. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po podaní iného veterinárneho lieku musí byť preto vykonané na základe zváženia jednotlivých prípadov.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):

Žiadne iné príznaky, okrem tých, ktoré boli pozorované pri podaní jednej dávky, neboli pozorované po podaní desaťnásobku maximálnej dávky odporúčanými spôsobmi.

Inkompatibility:

Tento liek nemiešať  s a  iným veterinárnym liekom, okrem liekov uvedených vyššie.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

O spôsobe likvidácie obalov, ktoré už nepotrebujete sa poraďte so svojim veterinárnym lekárom alebo lekárnikom. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU  V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Atenuovaný kmeň C2 je lentogénny a s nízkou patogenitou, a preto je vhodný od 1. dňa veku.

Základný účinok ND C2 bol preukázaný výlučne po druhej vakcinácii kurčiat  živou NDV vakcínou, obsahujúcou imunogennejší kmeň Clone 30.

Lepenková škatuľa obsahujúca 1 alebo 10 sklenených liekoviek (hydrolytické sklo  typ I alebo sklo typ II) s halogénbutylovou gumovou zátkou a kovovým uzáverom.

Obsah na liekovky: 500, 1000, 2500, 5000, 10 000 alebo 25 000 dávok.

Zatavený hliník-laminátový téglik s polypropylénovou (téglik) a polypropylén/polyetylénovou (viečko) kontaktnou vrstvou.

Veľkosť balenia:

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 500 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 1 000 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 2 500 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 5000 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 10 000 dávkami.

Lepenková škatuľa s 1 alebo 10 liekovkami s 25 000 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12  téglikmi  s 1 000 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12 téglikmi s 2 500 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12 téglikmi s 5 000 dávkami.

PET plastová škatuľa s 12 téglikmi s 10 000 dávkami.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.